Załącznik nr 1

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

..........................., dnia ...........................................

.....................................................

Pieczęć Wykonawcy

OFERTA

Ja niżej podpisany:

……..............................................................................................................................................

nazwa

....................................................................................................................................................

siedziba

………………………….............................	……………………….…………...............

nr NIP	nr Regon

Tel. .................................................

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………………

Działając jako:

MIKRO/MAŁY/ŚREDNI/DUŻY -  PRZEDSIĘBIORCA*

* niepotrzebne skreślić

- Oferta

W odpowiedzi na  ogłoszenie o zamówieniu opublikowanym przez  Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną Sp. z o.o. w Gdańsku - postępowanie: DOP.260.10.1.2022.DB na: Zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego wraz z ułożeniem okablowania, montażem urządzeń, uruchomieniem, konfiguracją i  zaprogramowaniem systemu w dwóch salach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

- Oświadczamy, że faktyczne doświadczenie zawodowe wskazanej osoby (programisty)
w instalacji oraz konfiguracji systemów audiowizualnych, która będzie brała udział 
w realizacji zamówienia, a którą będziemy dysponować przez cały okres realizacji zamówienia wynosi:

nie mniej niż………………………… pełnych lat

Imię i nazwisko wskazanej osoby: ………………………………………………………………………………………….

UWAGA! POWYŻEJ NALEŻY WPISAĆ ILOŚĆ PEŁNYCH LAT ORAZ WSKAZAĆ OSOBĘ.

- Oferujemy następujący okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych tj.  wszelkich elementów podlegających naturalnemu zużyciu (źródła światła projektorów, akumulatory) oraz uszkodzenia mechaniczne (kable i  złącza dostępne dla Zamawiającego), dla których okres gwarancji wynika z poszczególnych dokumentów gwarancyjnych producenta każdego z elementów systemu:

…………………………………………… pełnych miesięcy

UWAGA! POWYŻEJ NALEŻY WPISAĆ ILOŚĆ PEŁNYCH MIESIĘCY, NIE MNIEJSZĄ NIŻ 36.

- Oferujemy wykonywanie zamówienia za całkowite, ryczałtowe wynagrodzenie brutto: …….……………….…zł (słownie:……………………………………………… złotych), w tym należny podatek VAT w wysokości: …….……………….…złotych (słownie:……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………….….złotych), wynikające z poniższej tabeli:

| Lp. | Urządzenie lub inne koszty | Wymagane parametry | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość pozycji netto (Ilość * Cena jednostkowa netto) | Wartość pozycji brutto (Ilość * Cena jednostkowa brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala ABC |
| System wizyjny |
| 1 | Projektor | Projektor wizyjny z laserowym źródłem światła: technologia projekcji: 3 panele LCD; jasność przynajmniej 6.000 lumenów; rozdzielczość nominalna 1920x1200 pikseli (WUXGA); nominalny współczynnik proporcji obrazu 16:10; żywotność źródła światła przynajmniej 20.000 godzin (deklarowana, spadek jasności do 50%); poziom hałasu (w normalnym trybie pracy) nie większy niż 38dB; wejścia sygnałowe (przynajmniej): 2xHDMI (lub 1xHDMI +1xDVI-D), 1x HDBT, 1xVGA; wejścia cyfrowe kompatybilne z HDCP; wejścia sterujące (przynajmniej): 1x LAN (niezależne złącze od wejścia HDBT), 1xRS232C; stereofoniczne analogowe wyjście audio; korekcja położenia obrazu (lens shift); obudowa w kolorze białym; dostarczyć z obiektywem o zmiennej ogniskowej (zoom), współczynnik projekcji przynajmniej w zakresie 1,4-2,2:1; masa nie większa niż 14kg; dostarczyć z uchwytem do montażu sufitowego z precyzyjną regulacją pochyłu w dwóch płaszczyznach, uchwyt w kolorze białym z kanałem do prowadzenia przewodów, o nośności minimum 20kg; | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt projektora | Uchwyt do montażu sufitowego projektora: udźwig minimum 20kg; mocowanie do projektora w 4 punktach; precyzyjna regulacja pochylenia w dwóch płaszczyznach; regulowany dystans od stropu przynajmniej w zakresie 46cm – 60cm; prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu; plakieta sufitowa mocowana do stropu przynajmniej w 4 punktach; maskownica otworu w suficie podwieszanym; kolor biały; | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Ekran projekcyjny | Ekran projekcyjny zwijany elektrycznie: powierzchnia projekcji o podstawie szerokości 280-290 cm i proporcjach 16:9; powierzchnia projekcyjna wykonana z płótna z certyfikatem trudnopalności; powierzchnia projekcji z czarnym tyłem i czarną ramką (nie dopuszcza się malowanych ramek; kaseta w kolorze białym; przedni wysuw płótna z kasety; | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Monitor | Profesjonalny wielkoformatowy monitor LCD: przekątna ekranu 65”; rozdzielczość natywna panelu 3840x2160 pikseli (UHD); jasność minimum 600cd/m2; obsługa HDR10; przynajmniej 3 wejścia HDMI z obsługą HDCP; kompozytowe wejście wizyjne; gniazdo LAN (RJ45) i RS232; wbudowany interfejs WiFi; możliwość sterowania poprzez LAN, RS232 i CEC; brak tunera TV; system operacyjny pozwalający na instalację i używanie dodatkowych aplikacji; mocowanie VESA; masa nie większa niż 26kg (bez podstawy); | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Uchwyt ścienny do monitora | Uchwyt do monitora wielkoformatowego: montaż ścienny; udźwig minimum 50kg; odsunięcie od ściany regulowane w zakresie przynajmniej 6cm – 60cm; regulacja pochylenia monitora przynajmniej w zakresie 0° do -15°; przy maksymalnie wysuniętym uchwycie możliwość obrotu monitora w zakresie +/- 90°; kolor czarny; mocowanie VESA; | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku | Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku: odbiornik z wyjściem HDMI; nadajnik podłączany do komputera poprzez port USB; praca z rozdzielczością przynajmniej 1920x1080; możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch źródeł (automatyczny podział ekranu); możliwość wyświetlania obrazu z urządzeń przenośnych poprzez aplikację; w komplecie przynajmniej 2 nadajniki; | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Monitor technika | Monitor podglądowy: przekątna przynajmniej 17”, maksymalnie 24 rozdzielczość natywna 1920x1980 pikseli (WUXGA); format obrazu 16:9; panel IPS; jasność przynajmniej 250 cd/m2; przynajmniej 1x wejście HDMI, 1x wejście DVI-D, 1x wejście DisplayPort, kompatybilne z HDCP; wbudowany hub USB 2.0, przynajmniej 1 port USB-B i przynajmniej 3 porty USB-A; mocowanie VESA; | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Mocowanie monitora | Adapter montażowy do zamontowania monitora w szafie 19” mocowanie monitora w standardzie VESA; wykonanie z metalu, kolor czarny; |  |  |  |  |  |
| System audio |
| 9 | Głośnik sufitowy | Dwudrożny zestaw głośnikowy do zabudowy w suficie podwieszanym: głośnik niskotonowy o średnicy 8”; pasmo przenoszenia przynajmniej w zakresie 65Hz – 20kHz (+/-3dB); skuteczność 1W/1m przynajmniej 90dB; kąt pokrycia przynajmniej 90°; moc nominalna przynajmniej 50W; impedancja nominalna 8; transformator linii 100V z przynajmniej czterema odczepami; maksymalna głębokość montażowa 130mm; Tył zestawu zamykany puszką stalową (w komplecie); konstrukcja bezramkowa – maskownica stalowa mocowana przy pomocy magnesów; | 12 |  |  |  |  |
| 10 | Wzmacniacz | Czterokanałowy wzmacniacz mocy audio klasy D: moc wyjściowa przynajmniej 4x100W/100V; pasmo przenoszenia w zakresie przynajmniej 20Hz – 20kHz; zniekształcenia harmoniczne (THD+N) nie większe niż 0,1% przy 1kHz; stosunek sygnału do szumu powyżej 99dB (w całym paśmie 20Hz – 20kHz); wyjścia głośnikowe na odłączanych zaciskach śrubowych; 4 symetryczne wejścia o poziomie liniowym na odłączanych zaciskach śrubowych; chłodzenie wentylatorem o zmiennej przędkości (wbudowany termostat) lub konwekcyjne (bezwentylatorowe); zabezpieczenie termiczne i przeciwzwarciowe; obudowa przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość maksymalnie 2U lub dostarczyć z fabrycznym adapterem do szafy 19” zasilanie sieciowe napięciem w zakresie 115V – 230V; | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Procesor audio | Cyfrowy procesor audio: przynajmniej 64 kanały DANTE (32x32), w tym AES67; przynajmniej8 analogowych symetrycznych kanałów wejściowych o poziomie mikrofonowo - liniowym (konfigurowalne); przynajmniej 8 symetrycznych kanałów wyjściowych o poziomie nominalnym +4dBu; pasmo przenoszenia przynajmniej w zakresie 20Hz – 20kHz; praca z częstotliwością próbkowania 48kHz; możliwość zewnętrznego sterowania poprzez Ethernet; programowanie procesora poprzez oprogramowanie na komputer PC; procesor o architekturze otwartej (możliwość swobodnej konfiguracji toru przetwarzania sygnału); montaż w szafie 19”, wysokość 1U; | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Interfejs audio | Interfejs wejściowo – wyjściowy DANTE: dwa analogowe kanały wejściowe, symetryczne, o przełączanej czułości mikrofonowej i liniowej; dwa analogowe kanały wyjściowe, symetryczne, o poziomie liniowym, z programowo regulowanym poziomem sygnału; zasilanie Phantom +48V na każdym kanale wejściowym, załączane programowo; zasilanie poprzez PoE; obudowa ze zintegrowanymi uchwytami do montażu na płaskiej powierzchni lub dostarczyć z dedykowanym zestawem montażowym; wysokość obudowy nie większa niż 3cm; wymiary obudowy nie większe niż 20cm x 10 cm. | 6 |  |  |  |  |
| 13 | Panel odsłuchowy | Panel odsłuchowy technika: montaż w szafie 19”; wysokość 1U; symetryczne analogowe wejście audio; wbudowany wzmacniacz mocy; głośnik odsłuchowy; regulator głośności; przycisk wyciszenia; wskaźnik poziomu wysterowania; wyjście słuchawkowe; wbudowany zasilacz sieciowy; | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Splitter, kombajner antenowy | Dystrybutor sygnału antenowego do systemu mikrofonów bezprzewodowych: dwukierunkowy, 1x4 – 4x1; złącza: koncentryczne, miniaturowe, kompatybilne z antenami i odbiornikami; pasmo częstotliwości: kompatybilne z antenami i odbiornikami; tłumienność nie większa niż 8dB; | 4 |  |  |  |  |
| 15 | Antena zewnętrzna | Panel anten zewnętrznych dedykowany do systemu mikrofonów bezprzewodowych: przynajmniej 4 anteny; przystosowany do montażu ściennego; złącza koncentryczne, miniaturowe, kompatybilne z pozostałymi elementami systemu; pasmo częstotliwości kompatybilne z pozostałymi elementami systemu; | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do ręki | System mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem „do ręki”: zestaw z odbiornikiem, nadajnikiem „do ręki” i kapsułą mikrofonową; transmisja cyfrowa w paśmie DECT (1,9GHz); transmisja kodowana kluczem długości minimum 256 bit; przetwarzanie sygnału przynajmniej 24 bity 48kHz; automatyczne skanowanie wolnych kanałów i automatyczne przełączanie kanałów w przypadku zakłóceń; zarządzanie i kontrola pracy systemu przy pomocy aplikacji; nadajnik zasilany akumulatorem Li-Ion, pozwalającym na minimum 12 godzin ciągłej pracy; możliwość ładowania akumulatora przy pomocy dedykowanej ładowarki bez wyjmowania z nadajnika; automatyczne przełączanie nadajnika w tryb gotowości po umieszczeniu w dedykowanej ładowarce; automatyczne wyciszenie toru audio po umieszczeniu nadajnika w dedykowanej ładowarce; pasmo przenoszenia toru audio przynajmniej 20Hz – 20kHz; zniekształcenia harmoniczne mniejsze niż 0,2%; stosunek sygnału do szumu przynajmniej 90dB(A); zakres dynamiki przynajmniej 120dB(A); kapsuła mikrofonowa pojemnościowa o charakterystyce superkardioidalnej i paśmie przenoszenia przynajmniej 50Hz – 20kHz; maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia dźwięku (SPL) przynajmniej 150dB; | 4 |  |  |  |  |
| 17 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego nausznego | System mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem „do paska” i mikrofonem nagłownym: zestaw z odbiornikiem, nadajnikiem „do ręki” i kapsułą mikrofonową; transmisja cyfrowa w paśmie DECT (1,9GHz); transmisja kodowana kluczem długości minimum 256 bit; przetwarzanie sygnału przynajmniej 24 bity 48kHz; automatyczne skanowanie wolnych kanałów i automatyczne przełączanie kanałów w przypadku zakłóceń; zarządzanie i kontrola pracy systemu przy pomocy aplikacji; nadajnik zasilany akumulatorem Li-Ion, pozwalającym na minimum 12 godzin ciągłej pracy; możliwość ładowania akumulatora przy pomocy dedykowanej ładowarki bez wyjmowania z nadajnika; automatyczne przełączanie nadajnika w tryb gotowości po umieszczeniu w dedykowanej ładowarce; automatyczne wyciszenie toru audio po umieszczeniu nadajnika w dedykowanej ładowarce; pasmo przenoszenia toru audio przynajmniej 20Hz – 20kHz; zniekształcenia harmoniczne mniejsze niż 0,2%; stosunek sygnału do szumu przynajmniej 90dB(A); zakres dynamiki przynajmniej 120dB(A); miniaturowy mikrofon pojemnościowy o charakterystyce dookólnej i paśmie przenoszenia przynajmniej 50Hz – 20kHz; masa mikrofonu (bez przewodu) nie większa niż 8g; uchwyt mikrofonu obejmujący obie małżowiny uszne; maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia dźwięku (SPL) przynajmniej 140dB; odbiornik przystosowany do montażu w szafie 19” lub dostarczyć z dedykowanym adapterem montażowym; | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Ładowarka akumulatorów | Ładowarka akumulatorów do systemu mikrofonów bezprzewodowych wolnostojąca; jednoczesne ładowanie dwóch nadajników (doręcznych lub paskowych, w dowolnej kombinacji); dedykowana do dostarczanych nadajników; | 3 |  |  |  |  |
| System dystrybucji sygnałów |
| 19 | Dekoder | Dekoder sygnału audio – video transmisja sygnału audio – video poprzez sieć Ethernet 1Gbit (dekoder); obsługa sygnału video 4K60 4:4:4; brak zauważalnego opóźnienia w transmisji sygnału; brak zauważalnej utraty jakości w transmisji sygnału; 1x wyjścia HDMI, kompatybilne z HDCP 2.2; 1x stereofoniczne wyjście dźwięku, analogowe, symetryczne, o poziomie liniowym; 2x wyjście do emitera podczerwieni (IR); 1x port szeregowy; 1x złącze Ethernet RJ45; wsparcie dla HDR10; obsługa AES67; obudowa metalowa; wentylator chłodzący; zarządzanie przez przeglądarkę WWW lub z systemu sterowania centralnego; zasilanie poprzez PoE+ (IEEE 802.3 at Type 2 Class 4); możliwość zasilania DC z zewnętrznego zasilacza; | 9 |  |  |  |  |
| 20 | Koder/dekoder | Enkoder/Dekoder sygnału audio – video transmisja sygnału audio – video poprzez sieć Ethernet 1Gbit (enkoder/dekoder); programowo przełączany tryb pracy (enkoder lub dekoder); obsługa sygnału video 4K60 4:4:4; brak zauważalnego opóźnienia w transmisji sygnału; brak zauważalnej utraty jakości w transmisji sygnału; wbudowany skaler sygnału video z możliwością wykorzystania jako element ściany wizyjnej; 1x wyjścia HDMI, kompatybilne z HDCP 2.2; przynajmniej 2 wejścia HDMI kompatybilne z HDCP 2.2; Wbudowany przełącznik sygnałów wejściowych; 1x stereofoniczne złącze dźwięku, analogowe, symetryczne, o poziomie liniowym, konfigurowalne jako wejście lub wyjście; obsługa dźwięku przestrzennego, jednoczesny miks sygnału przestrzennego do stereo; 2x wyjście do emitera podczerwieni (IR); 1x port szeregowy; przynajmniej 2x złącze Ethernet RJ45; możliwość instalacji wkładki do transmisji światłowodowej; obsługa transmisji USB 2.0 – praca w kierunku HOST lub DEVICE )1x port USB A, 1x port USB B); wsparcie dla HDR10; obsługa AES67; obudowa metalowa; wentylator chłodzący; zarządzanie przez przeglądarkę WWW lub z systemu sterowania centralnego; zasilanie poprzez PoE++ (IEEE 802.3 bt Type 3 Class 5); możliwość zasilania DC z zewnętrznego zasilacza; | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Koder | Koder sygnału audio – video transmisja sygnału audio – video poprzez sieć Ethernet 1Gbit (dekoder); obsługa sygnału video 4K60 4:4:4; brak zauważalnego opóźnienia w transmisji sygnału; brak zauważalnej utraty jakości w transmisji sygnału; 1x wejście HDMI, kompatybilne z HDCP 2.2; 1x stereofoniczne wejście dźwięku, analogowe, symetryczne, o poziomie liniowym; 2x wyjście do emitera podczerwieni (IR); 1x port szeregowy; 1x złącze Ethernet RJ45; wsparcie dla HDR10; obudowa metalowa; obsługa AES67; wentylator chłodzący; zarządzanie przez przeglądarkę WWW lub z systemu sterowania centralnego; zasilanie poprzez PoE+ (IEEE 802.3 at Type 2 Class 4); możliwość zasilania DC z zewnętrznego zasilacza; | 6 |  |  |  |  |
| 22 | Skaler wizyjny | Skaler sygnału wizyjnego: konwersja sygnału analogowego (RGBHV) do cyfrowego (HDMI); 1x wejście RGBHV (VGA); 1x analogowe stereofoniczne wejście audio; 1x wyjście HDMI; praca z sygnałem o rozdzielczości 1920x1200 pikseli; konwersja różnorodnych rozdzielczości sygnału wejściowego do ustalonej rozdzielczości sygnału wyjściowego (audio embeding); osadzenie wejściowego analogowego sygnału audio w wyjściowym sygnale HDMI; | 3 |  |  |  |  |
| 23 | Przełącznik sieciowy | Zarządzalny przełącznik Gigabit Ethernet: przełącznik warstwy 3; przynajmniej 48 portów RJ45 1Gbit; przynajmniej 2 porty SFP+; architektura non-blocking; szybkość przełączania minimum 104 Gbps; obsługa IGMP v2 i v3; obsługa multicast; obsługa VLAN (przynajmniej 4094); Obsługa PoE +, budżet PoE minimum 350W, możliwość udostępnienia do 60W na port; | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Matryca sterująca | Urządzenie do zarządzania i konfiguracji siecią enkoderów i dekoderów AV poprzez Ethernet: obsługa do 80 urządzeń końcowych; automatyczne wykrywanie enkoderów i dekoderów w sieci; zarządzanie siecią AV poprzez intuicyjny graficzny interfejs użytkownika na stronie WWW; przynajmniej 2 porty Ethernet RJ45; instalacja w szafie 19”, wysokość 1U; wbudowany zasilacz sieciowy 230V; | 1 |  |  |  |  |
| System sterowania |
| 25 | Procesor systemu sterowania | Procesor systemu sterowania: możliwość jednoczesnego uruchomienia do 10 niezależnych programów użytkownika; przynajmniej 2GB pamięci SDRAM i przynajmniej 8GB pamięci FLASH; przynajmniej 3 dwukierunkowe porty szeregowe do sterowania urządzeniami zewnętrznymi; przynajmniej 8 wyjściowych portów do emiterów podczerwieni (IR), z możliwością wykorzystania jako jednokierunkowe porty szeregowe; przynajmniej 8 niezależnych wyjść przekaźnikowych (bezpotencjałowych) o obciążalności styków przynajmniej 1A 24V AC/DC; przynajmniej 8 niezależnie konfigurowalnych portów wejściowo – wyjściowych, mogących pracować jako wejście cyfrowe (0-24V DC), wyjście cyfrowe (obciążalność przynajmniej 200mA 24C DC) lub wejście analogowe (nominalny zakres detekcji napięcia 0-10V DC, zabezpieczone przynajmniej do 20V DC, z załączanym programowo niezależnie na każdy port rezystorem pull-up); gniazdo karty SD; port magistrali systemowej do komunikacji z kompatybilnymi urządzeniami peryferyjnymi; port Ethernet (RJ45); natywne wsparcie dla BACnet IP; konfiguracja poprzez dedykowane oprogramowanie komputerowe lub poprzez przeglądarkę WWW; zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC lub poprzez magistralę systemową; przystosowany do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 1U; | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Panel sterujący | Dotykowy panel sterujący: kompatybilny z procesorem systemu sterowania; kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej przynajmniej 7”; rozdzielczość przynajmniej 1.280x800 pikseli; jasność przynajmniej 300 cd/m2; kąt widzenia przynajmniej 75° w pionie i przynajmniej 75° w poziomie; przynajmniej 5-cio punktowa reakcja na dotyk pojemnościowa; obsługa WiFi w standardach IEEE 802.11a/b/g/n/ac w paśmie 2.4GHz lub 5GHz; dekoder strumienia video w standardach H.265 i H.264; port Ethernet (RJ45); zasilanie PoE (IEEE 802.3 at Type 3); obudowa w kolorze białym; dostarczyć z odpowiednią puszką do montażu podtynkowego i adapterem montażowym do puszki; | 3 |  |  |  |  |
| 27 | Panel technika | Dotykowy panel sterujący: kompatybilny z procesorem systemu sterowania; kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej przynajmniej 10”; rozdzielczość przynajmniej 1.920x1200 pikseli; jasność przynajmniej 350 cd/m2; kąt widzenia przynajmniej 75° w pionie i przynajmniej 75° w poziomie; przynajmniej 5-cio punktowa reakcja na dotyk pojemnościowa; obsługa WiFi w standardach IEEE 802.11a/b/g/n/ac w paśmie 2.4GHz lub 5GHz; dekoder strumienia video w standardach H.265 i H.264; port Ethernet (RJ45); zasilanie PoE (IEEE 802.3 at Type 2); obudowa w kolorze czarnym; dostarczyć z odpowiednim adapterem do montażu w szafie 19”; | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Komputer administratora | Komputer klasy PC: przynajmniej 16GB pamięci RAM; przynajmniej 400 GB pamięci masowej SSD; system operacyjny pozwalający na uruchomienie oprogramowania konfiguracyjnego i administracyjnego zainstalowanych systemów i urządzeń AV; port Ethernet 10/100/1000 BaseT; wyjście HDMI; przynajmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 2 standardu 3.0 lub szybsze; obudowa typu SFF; | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Konsola komputera administratora | Konsola (klawiatura i monitor) komputera administratora do szafy 19”: klawiatura zintegrowana z gładzikiem i odchylanym monitorem LCD; montaż w szafie 19”, po złożeniu wysokość 1U; wysuwana półka z klawiaturą, odchylany monitor; monitor o przekątnej przynajmniej 17”; rozdzielczość monitora przynajmniej 1920x1080 pikseli; | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Router | Router sieciowy: Procesor przynajmniej dwurdzeniowy z częstotliwością taktowania minimum 1,4GHz; przynajmniej 10 portów Ethernet 10/100/1000; przynajmniej jedno gniazdo SFP; przynajmniej 1 port USB 3.0; dotykowy ekran LCD; możliwość zasilania poprzez PoE lub z zewnętrznego zasilacza DC; obudowa pozwalająca na montaż w szafie 19”, wysokość maksimum 1U; | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Punkt dostępowy | Punkt dostępowy WiFi: praca co najmniej w standardzie IEEE 802.11ac i 802.11n; praca w pasmach 2,4GHz i 5GHz; obsługa przynajmniej 50 użytkowników; szybkość przesyłania danych przynajmniej 1000 Mb/s; port Ethernet 10/100/1000 Mb/s; automatyczny wybór kanału; obsługa V-LAN; zasilanie poprzez PoE; obudowa w kolorze białym przystosowana do montażu ściennego; | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Moduł przekaźników | Przekaźnikowy moduł wykonawczy systemu sterowania: kompatybilny z procesorem systemu sterowania; przynajmniej 8 niezależnych przekaźników 230V o obciążalności przynajmniej 5A (obciążenie fluorescencyjne), 10A (obciążenie wyładowcze), 16A (obciążenie rezystancyjne) na przekaźnik; wskaźniki LED informujące o: zasilaniu, komunikacji z procesorem sterowania, załączeniu każdego przekaźnika, załączeniu trybu ominięcia systemu sterowania; dwucyfrowy wyświetlacz LED wyświetlający adres sieciowy modułu; port magistrali systemowej; zasilanie poprzez magistralę systemową; przyciski pozwalające na ręczne niezależne załączenie każdego przekaźnika; przynajmniej 8 programowalnych izolowanych portów wejściowych do podłączenia zewnętrznych przycisków zwarciowych; montaż na szynie TH-35 (DIN), szerokość nie większa niż 9 modułów; | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Moduł ściemniacza | Moduł ściemniacza uniwersalnego: kompatybilny z procesorem systemu sterowania; przynajmniej 4 niezależne kanały ściemniania o obciążalności przynajmniej 5A/230V AC każdy; automatyczna detekcja rodzaju podłączonego obciążenia, niezależnie na każdy kanał; przyciski ręcznego sterowania dla każdego kanału; wskaźniki LED informujące o: zasilaniu, komunikacji z procesorem sterowania, załączeniu trybu ominięcia systemu sterowania; wskaźniki LED informujące o typie obciążenia dla każdego kanału niezależnie; dwucyfrowy wyświetlacz LED wyświetlający adres sieciowy modułu; port magistrali systemowej; montaż na szynie TH-35 (DIN), szerokość nie większa niż 12 modułów; | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Klawiatura sterująca | Panel przycisków sterujących: kompatybilny z procesorem systemu sterowania; konfigurowalna ilość przycisków w dwóch kolumnach: 2 lub 3 lub 5 przycisków w każdej kolumnie; programowalne podświetlenie przycisków; wbudowany czujnik natężenia oświetlenia; port magistrali systemowej; zasilanie poprzez magistralę systemową; montaż w standardowej puszce podtynkowej średnicy 60mm; | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Zasilacz systemowy | Zasilacz systemowy: przynajmniej 6 portów magistrali systemowej; łączna moc wyjściowa przynajmniej 60W; zasilanie 230V AC; montaż na szynie TH-35 (DIN), szerokość nie większa niż 6 modułów; | 1 |  |  |  |  |
| Elementy instalacyjne |
| 36 | Panel krosowy | Panel przyłączeniowy CAT6A RJ45: przynajmniej 24 ekranowane porty RJ45; montaż w szafie 19”, maksymalna wysokość 1U; na panelu frontowym miejsce na oznaczenie numeru portu; kolor czarny; podpora dla podłączanych przewodów z tyłu panela; | 3 |  |  |  |  |
| 37 | Przewód HDMI | Przewód HDMI: długość 0,4 – 0,6m; wtyk HDMI na obu końcach przewodu; transmisja sygnału o rozdzielczości 4K60Hz; kompatybilny z HDCP; | 21 |  |  |  |  |
| 38 | Przewód HDMI | Przewód HDMI: długość 1,8m; wtyk HDMI na obu końcach przewodu; transmisja sygnału o rozdzielczości 4K60Hz; kompatybilny z HDCP; | 3 |  |  |  |  |
| 39 | Przewód VGA | Przewód VGA: długość 0,9 – 1,1m; zintegrowany ze stereofonicznym przewodem audio; na obu końcach przewodu wtyk HD-SUB15 i audio 3.5mm; obsługa rozdzielczości 1920x1200; | 3 |  |  |  |  |
| 40 | Przewód HDMI | Przewód HDMI: długość 3,6m; złącza HDMI na obu końcach przewodu; transmisja sygnału o rozdzielczości 4K60Hz; kompatybilny z HDCP; | 3 |  |  |  |  |
| 41 | Przewód VGA | Przewód VGA: długość 3,6m; zintegrowany ze stereofonicznym przewodem audio; na obu końcach przewodu wtyk HD-SUB15 i audio 3.5mm; obsługa rozdzielczości 1920x1200; | 3 |  |  |  |  |
| 42 | Przewód USBC – HDMI | Aktywny przewód USBC-HDMI: aktywna konwersja źródła USBC do HDMI (przewód kierunkowy); długość 3,6m; złącze wejściowe: USBC; złącze wyjściowe: HDMI; pasmo przenoszenia przynajmniej 18 Gbps; praca z sygnałem 4K60Hz 4:4:4; kompatybilny z HDCP 2.2; | 3 |  |  |  |  |
| 43 | Patchcord CAT6A | Przewód Ethernet CAT6A: długości 0,25m, 0,5m, 1m, 2m (różne) ekranowany; ekranowane wtyki RJ45 | 80 |  |  |  |  |
| 44 | Półka stała | Półka do szafy systemowej: montowana do szafy 19”, wysokość 2U; głębokość przynajmniej 350mm, maksymalnie 450 mm; nośność przynajmniej 23 kg; kolor czarny lub ciemnografitowy; | 2 |  |  |  |  |
| 45 | Przyłącze naścienne | Przyłącze ścienne: natynkowe; w standardzie 45x45mm; przynajmniej 2 gniazda 230V 2P+Z; przynajmniej 2 gniazda RJ45 CAT6A, ekranowane; | 5 |  |  |  |  |
| 46 | Wyposażenie kasety podłogowej | Wyposażenie kasety podłogowej prezentera (komplet): osprzęt w standardzie 45mm; gniazdo HDMI 2x; gniazdo VGA+audio 3,5mm 1x; gniazdo 2xRCA 1x; gniazdo XLR-M 2x; gniazdo XLR-F 2x; | 3 |  |  |  |  |
| 47 | Wyposażenie kasety podłogowej | Wyposażenie kasety podłogowej technika (komplet): osprzęt w standardzie 45mm; gniazdo HDMI 2x; gniazdo 2xRCA 1x; gniazdo XLR-M 2x; gniazdo XLR-F 2x; | 3 |  |  |  |  |
| Sala 002 |
| System wizyjny |
| 48 | Projektor | Projektor wizyjny z laserowym źródłem światła: technologia projekcji: 3 panele LCD; jasność przynajmniej 6.000 lumenów; rozdzielczość nominalna 1920x1200 pikseli (WUXGA); nominalny współczynnik proporcji obrazu 16:10; żywotność źródła światła przynajmniej 20.000 godzin (deklarowana, spadek jasności do 50%); poziom hałasu (w normalnym trybie pracy) nie większy niż 38dB; wejścia sygnałowe (przynajmniej): 2xHDMI (lub 1xHDMI +1xDVI-D), 1x HDBT, 1xVGA; wejścia cyfrowe kompatybilne z HDCP; wejścia sterujące (przynajmniej): 1x LAN (niezależne złącze od wejścia HDBT), 1xRS232C; stereofoniczne analogowe wyjście audio; korekcja położenia obrazu (lens shift); obudowa w kolorze białym; dostarczyć z obiektywem o zmiennej ogniskowej (zoom), współczynnik projekcji przynajmniej w zakresie 1,4-2,2:1; masa nie większa niż 14kg; | 1 |  |  |  |  |
| 49 | Uchwyt sufitowy do projektora | Uchwyt do montażu sufitowego projektora: udźwig minimum 20kg; mocowanie do projektora w 4 punktach; precyzyjna regulacja pochylenia w dwóch płaszczyznach; regulowany dystans od stropu przynajmniej w zakresie 46cm – 60cm; prowadzenie okablowania wewnątrz uchwytu; plakieta sufitowa mocowana do stropu przynajmniej w 4 punktach; maskownica otworu w suficie podwieszanym; kolor biały; | 3 |  |  |  |  |
| 50 | Ekran elektryczny | Ekran projekcyjny zwijany elektrycznie: powierzchnia projekcji o podstawie szerokości 280-290 cm i proporcjach 16:9; powierzchnia projekcyjna wykonana z płótna z certyfikatem trudnopalności; powierzchnia projekcji z czarnym tyłem i czarną ramką (nie dopuszcza się malowanych ramek; kaseta w kolorze białym; przedni wysuw płótna z kasety; | 1 |  |  |  |  |
| 51 | Flipchart interaktywny | Monitor LCD – flipchart interaktywny: panel LCD z krawędziowym podświetleniem LED; przekątna minimum 55”; rozdzielczość przynajmniej 3.840x2.160 pikseli (UHD); proporcje obrazu 16:9; jasność przynajmniej 300cd/m2 (nominalna), przynajmniej 200cd/m2 (ze szkłem ochronnym); dotyk wielopunktowy, możliwa obsługa przez 4 osoby jednocześnie; pasywny rysik w komplecie; przynajmniej 2 wejścia HDMI; przynajmniej 2 porty USB typu A (do podłączenia urządzeń zewnętrznych) i przynajmniej 1 port USB typu B (do wyprowadzenia informacji o dotyku do zewnętrznego komputera); przynajmniej 1 wyjście HDMI; przynajmniej 1 wyjście audio; wbudowane głośniki; wbudowane oprogramowanie do notatek na wyświetlanej treści, wbudowana przeglądarka internetowa; zapisywanie notatek do wewnętrznej pamięci; port Ethernet (RJ45); wbudowane WiFi; narzędzia do bezprzewodowego podłączenia urządzeń mobilnych; mocowanie VESA; | 1 |  |  |  |  |
| 52 | Podstawa mobilna | Dedykowana podstawa mobilna do flipchartu interaktywnego: możliwość obrotu monitora o 90° (praca w ttrybie portretowym lub poziomym); podstawa na kołach z hamulcami; | 1 |  |  |  |  |
| 53 | Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku | Zestaw bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku: odbiornik z wyjściem HDMI; nadajnik podłączany do komputera poprzez port USB; praca z rozdzielczością przynajmniej 1920x1080; możliwość jednoczesnego wyświetlania obrazu z dwóch źródeł (automatyczny podział ekranu); możliwość wyświetlania obrazu z urządzeń przenośnych poprzez aplikację; w komplecie przynajmniej 2 nadajniki; | 1 |  |  |  |  |
| System audio |
| 54 | Głośnik sufitowy | Dwudrożny zestaw głośnikowy do zabudowy w suficie podwieszanym: głośnik niskotonowy średnicy 8”; pasmo przenoszenia 50Hz – 20kHz; maksymalny poziom ciśnienia dźwięku (SPL): 108dB (1m); impedancja nominalna 16; transformator linii 70V z odczepami 20W, 10W, 5W, 2.5W; maksymalna głębokość montażowa 87mm; klasa szczelności IP50; konstrukcja bezramkowa – maskownica stalowa mocowana przy pomocy magnesów; | 6 |  |  |  |  |
| 55 | Wzmacniacz | Wzmacniacz mocy audio: jednokanałowy; moc wyjściowa przynajmniej 120W/100V; chłodzenie konwekcyjne (brak wentylatorów); przystosowany do montażu w szafie 19”; masa nie większa niż 5kg; | 1 |  |  |  |  |
| 56 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego do ręki | System mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem „do ręki”: zestaw z odbiornikiem, nadajnikiem „do ręki” i kapsułą mikrofonową; transmisja cyfrowa w paśmie DECT (1,9GHz); transmisja kodowana kluczem długości minimum 256 bit; przetwarzanie sygnału przynajmniej 24 bity 48kHz; automatyczne skanowanie wolnych kanałów i automatyczne przełączanie kanałów w przypadku zakłóceń; zarządzanie i kontrola pracy systemu przy pomocy aplikacji; nadajnik zasilany akumulatorem Li-Ion, pozwalającym na minimum 12 godzin ciągłej pracy; możliwość ładowania akumulatora przy pomocy dedykowanej ładowarki bez wyjmowania z nadajnika; automatyczne przełączanie nadajnika w tryb gotowości po umieszczeniu w dedykowanej ładowarce; automatyczne wyciszenie toru audio po umieszczeniu nadajnika w dedykowanej ładowarce; pasmo przenoszenia toru audio przynajmniej 20Hz – 20kHz; zniekształcenia harmoniczne mniejsze niż 0,2%; stosunek sygnału do szumu przynajmniej 90dB(A); zakres dynamiki przynajmniej 120dB(A); kapsuła mikrofonowa pojemnościowa o charakterystyce superkardioidalnej i paśmie przenoszenia przynajmniej 50Hz – 20kHz; maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia dźwięku (SPL) przynajmniej 150dB; | 2 |  |  |  |  |
| 57 | Ładowarka akumulatorów | Ładowarka akumulatorów do systemu mikrofonów bezprzewodowych wolnostojąca; jednoczesne ładowanie dwóch nadajników (doręcznych lub paskowych, w dowolnej kobinacji); dedykowana do dostarczanych nadajników; | 1 |  |  |  |  |
| System dystrybucji sygnałów |
| 58 | Nadajnik ścienny VGA, HDMI | Nadajnik sygnału audio – video: transmisja sygnału audio – video poprzez skrętkę FTP na odległość minimum 70m (dla rozdzielczości 1080p); praca z sygnałem o rozdzielczości do 4K; przynajmniej 2 wejścia HDMI; przynajmniej 1 wejście VGA; przynajmniej jedno wejście audio stereo 3,5mm; automatyczny przełącznik sygnałów; kompatybilny z HDCP 1,4; kompatybilny z odbiornikiem sygnału w oferowanym procesorze audio – video; zasilanie z odbiornika poprzez linię transmisyjną lub lokalnie z zewnętrznego zasilacza; obudowa metalowa; zintegrowane uchwyty do mocowania na płaskiej powierzchni; | 2 |  |  |  |  |
| 59 | Nadajnik HDMI | Nadajnik sygnału audio – video: transmisja sygnału audio – video poprzez skrętkę FTP na odległość minimum 100m (dla rozdzielczości 1080p); praca z sygnałem o rozdzielczości do 4K; wyjście kompatybilne z HDBT; przynajmniej 1 wejście HDMI; kompatybilny z HDCP 2.2; zasilanie z odbiornika poprzez linię transmisyjną lub lokalnie z zewnętrznego zasilacza; możliwość montażu na pojedynczej szynie w stojaku 19”; | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Procesor audio - video | Procesor audio – video: przełącznik sygnałów audio – video o rozdzielczości do 4K; kompatybilny z HDCP 2.2; wbudowany skaler sygnału video; przynajmniej 3 porty RJ45 do odbioru sygnałów z nadajników audio – video; przynajmniej 2 wejściowe gniazda HDMI; przynajmniej 2 wejścia mikrofonowe, symetryczne; przynajmniej 2 uniwersalne porty wejściowo – wyjściowe do sygnałów sterujących; przynajmniej 2 wyjścia przekaźnikowe o obciążalności minimum 1A/24V DC; przynajmniej jeden dwukierunkowy port szeregowy; przynajmniej 1 wyjście HDMI; wbudowany stereofoniczny wzmacniacz mocy audio o mocy przynajmniej 2x25W/4 port Ethernet (RJ45) | 1 |  |  |  |  |
| System sterowania |
| 61 | Klawiatura sterująca | Klawiatura sterująca z wbudowanym procesorem systemu sterowania: 6 programowalnych podświetlanych przycisków dotykowych z wymiennymi etykietami; 4 przyciski dedykowane do regulacji głośności, wyciszenia oraz załączania zasilania systemu; podświetlany wskaźnik poziomu głośności; czujnik oświetlenia zewnętrznego do automatycznej regulacji natężenia podświetlenia; czujnik zbliżeniowy do automatycznego wybudzania panelu; port Ethernet (RJ45); zasilanie poprzez PoE; montaż w standardowej puszce średnicy 60mm; | 1 |  |  |  |  |
| 62 | Zestaw przekaźników do ekranu | Moduł przekaźników wykonawczych: przynajmniej 2 przekaźniki o obciążalności 4A/250V, NO/NC; programowalne tryby pracy: astabilny, bistabilny; przynajmniej 2 wejścia izolowane optycznie 10-24V DC, NO; komunikacja poprzez protokół TCP; montaż na szynie TH-35 (DIN); | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Przełącznik sieciowy | Przełącznik sieciowy Ethernet: przynajmniej 8 portów RJ45 w standardzie 10/100/1000 MB/s; przynajmniej 4 porty PoE w standardzie IEEE 802.3af (przynajmniej 15W na port); | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Serwer IP/RS232 | Serwer portów szeregowych: przynajmniej 1 port RS 232C ze złączem DB9; port Ethernet 10/100 MB/s; obsługa TCP (klient, serwer), UDP; automatyczne przywracanie połączenie; zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 15kV ESD; | 1 |  |  |  |  |
| Elementy instalacyjne |
| 65 | Przewód HDMI 0,5m | Przewód HDMI: długość 0,4 - 0,6m; wtyk HDMI na obu końcach przewodu; transmisja sygnału o rozdzielczości 4K60Hz; kompatybilny z HDCP; | 5 |  |  |  |  |
| 66 | Przewód HDMI | Przewód HDMI: długość 3,6m; złącza HDMI na obu końcach przewodu; transmisja sygnału o rozdzielczości 4K60Hz; kompatybilny z HDCP; | 2 |  |  |  |  |
| 67 | Przewód VGA | Przewód VGA: długość 3,6m; zintegrowany ze stereofonicznym przewodem audio; na obu końcach przewodu wtyk HD-SUB15 i audio 3.5mm; obsługa rozdzielczości 1920x1200; | 2 |  |  |  |  |
| 68 | Przewód USBC – HDMI | Aktywny przewód USBC-HDMI: aktywna konwersja źródła USBC do HDMI (przewód kierunkowy); długość 3,6m; złącze wejściowe: USBC; złącze wyjściowe: HDMI; pasmo przenoszenia przynajmniej 18 Gbps; praca z sygnałem 4K60Hz 4:4:4; kompatybilny z HDCP 2.2; | 2 |  |  |  |  |
| 69 | Półka stała | Półka do szafy systemowej: montowana do szafy 19”, wysokość 2U; głębokość przynajmniej 350mm, maksymalnie 450 mm; nośność przynajmniej 23 kg; | 1 |  |  |  |  |
| 70 | Kaseta podłogowa | Kaseta podłogowa z wyposażeniem modułowym: osprzęt w standardzie 45mm; przynajmniej 3 gniazda zasilające 230V; 2 gniazda RJ45 CAT6; 2 gniazda HDMI; 1 gniazdo VGA; 1 gniazdo audio 3,5mm; | 2 |  |  |  |  |
| 71 | Szafa systemowa | Szafa systemowa 19”: wysokość użytkowa przynajmniej 10U; głębokość 550-650mm; drzwi frontowe przezierne, przyciemniane, zamykane na zamek; wyposażenie: listwa zasilająca, wsporniki do rozprowadzenia okablowania, blat; | 1 |  |  |  |  |
| System transmisji i rejestracji |
| 72 | Streamer i rejestrator audio - video | Streamer i rejestrator audio – video: przynajmniej 2 wejścia HDMI; przynajmniej 1 wejście 3G-SDI; przynajmniej 1 wyjście HDMI; przynajmniej 2 analogowe symetryczne wejścia audio o poziomie mikrofonowym i liniowym’ przynajmniej 1 stereofoniczne analogowe wejście audio; przynajmniej 1 stereofoniczne analogowe wyjście audio; gniazdo słuchawkowe; port Ethernet 10/100/1000 Base-T; port USB; gniazdo na kartę SD; wbudowany monitor podglądowy o przekątnej minimum 7”; możliwość własnego rozmieszczania okien ze źródłami wideo; możliwość dodawania grafik oraz podpisów; kodowanie do 3 streamów w rozdzielczości 1080p kodekiem H.264; rejestracja na karcie SD, zewnętrznym dysku USB lub dysku sieciowym; | 1 |  |  |  |  |
| 73 | Kamera obrotowa | Kamera obrotowa: rozdzielczość 1920x1080 pikseli; wyjście HDMI; wyjście USB 3.0; przynajmniej dziesięciokrotna zmiana ogniskowej (zoom optyczny 10x); zakres pochyłu przynajmniej +/- 30°; możliwość zapamiętania przynajmniej 120 pozycji kamery; | 1 |  |  |  |  |
| 74 | Zestaw mikrofonu bezprzewodowego | System mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem „do ręki”: transmisja analogowa; praca w paśmie UHF, w zakresie dopuszczonym do użytkowania w Polsce; odbiornik dwuantenowy; szerokość kanału przynajmniej 40MHz; przestrajanie częstotliwości ze skokiem 25MHz; pasmo przenoszenia toru audio przynajmniej w zakresie 25Hz – 18kHz; zniekształcenia nieliniowe poniżej 1%; stosunek sygnału do szumu przynajmniej 110dB (A); odbiornik z symetrycznym wyjściem audio; odbiornik z wyświetlaczem wskazującym: częstotliwość pracy, poziom sygnału radiowego, poziom sygnału audio, stan naładowania ogniw nadajnika; automatyczne wyszukiwanie niezakłóconych kanałów radiowych; wymiana informacji z nadajnikiem o częstotliwości pracy poprzez porty podczerwieni; możliwość odłączania anten odbiorczych; możliwość instalacji odbiornika w stojaku 19”, 1U wysokości – dostarczyć z fabrycznymi adapterami jeśli wymagane; nadajnik z dynamiczną kapsułą mikrofonową o charakterystyce kardioidalnej; maksymalny dopuszczalny poziom ciśnienia dźwięku przynajmniej 154dB; pasmo przenoszenia mikrofonu przynajmniej w zakresie 80Hz – 18kHz; możliwość zmiany czułości audio w zakresie przynajmniej 40dB ze skokiem nie większym niż 6dB; nadajnik z wyświetlaczem wskazującym: częstotliwość pracy, poziom sygnału radiowego, poziom sygnału audio, stan naładowania ogniw zasilających; metalowa obudowa nadajnika; nadajnik z przełącznikiem wyciszania, z możliwością deaktywacji przełącznika; zasilanie nadajnika przy pomocy ogniw typu AA; czas pracy na jednym komplecie ogniw większy niż 8h; | 1 |  |  |  |  |
| 75 | Statyw do kamery | Statyw podłogowy do kamery: konstrukcja trójnożna, składana; regulacja wysokości przynajmniej w zakresie 53cm – 156cm; nogi przynajmniej 3 sekcyjne, z blokadą; długość statywu po złożeniu nie większa niż 57cm; masa nie większa niż 1,5kg; obciążalność przynajmniej 2kg; złącze szybkiego montażu kamery; wbudowana poziomica; dostarczyć z pokrowcem transportowym; | 1 |  |  |  |  |
| 76 | Dystrybutor HDMI | Dystrybutor sygnału HDMI 1:2: 1 wejście HDMI; 2 wyjścia HDMI; Obsługa formatów dźwięku Dolby TrueHD, Dolby Atmos i DTS-HD Master; Wbudowany deembeder audio z wyjściem SPDIF (RCA) i analogowym stereofonicznym; | 1 |  |  |  |  |
| 77 | Słuchawki studyjne | Słuchawki studyjne: dynamiczne; zamknięte; pasmo przenoszenia przynajmniej w zakresie 15Hz – 24kHz; skuteczność przynajmniej 98dB; dostarczyć z etui transportowym; | 1 |  |  |  |  |
| 78 | Projektor | Projektor wizyjny z laserowym źródłem światła: technologia projekcji: 3 panele LCD; jasność przynajmniej 6.000 lumenów; rozdzielczość nominalna 1920x1200 pikseli (WUXGA); nominalny współczynnik proporcji obrazu 16:10; żywotność źródła światła przynajmniej 20.000 godzin (deklarowana, spadek jasności do 50%); poziom hałasu (w normalnym trybie pracy) nie większy niż 38dB; wejścia sygnałowe (przynajmniej): 2xHDMI (lub 1xHDMI +1xDVI-D), 1x HDBT, 1xVGA; wejścia cyfrowe kompatybilne z HDCP; wejścia sterujące (przynajmniej): 1x LAN (niezależne złącze od wejścia HDBT), 1xRS232C; stereofoniczne analogowe wyjście audio; korekcja położenia obrazu (lens shift); obudowa w kolorze białym; dostarczyć z obiektywem o zmiennej ogniskowej (zoom), współczynnik projekcji przynajmniej w zakresie 1,4-2,2:1; masa nie większa niż 14kg; dostarczyć z uchwytem do montażu sufitowego z precyzyjną regulacją pochyłu w dwóch płaszczyznach, uchwyt w kolorze białym z kanałem do prowadzenia przewodów, o nośności minimum 20kg; | 1 |  |  |  |  |
| 79 | Przewód HDMI | Przewód HDMI do projektora: złącza HDMI na obu końcach przewodu;; praca z sygnałem do 4K; obsługa ARC, HDCP, CEC; długość przynajmniej 7,5m | 1 |  |  |  |  |
| 80 | Okablowanie mobilne | Komplet okablowania audio – video: komplet okablowania audio i wideo do połączenia dostarczanych urządzeń; przewody HDMI przystosowane do sygnału 4K, z obsługą ARC, HDCP, CEC; długości odpowiednie do potrzeb łączonych urządzeń; uwzględnić 1 przewód HDMI o długości przynajmniej 3m; | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| 81 | Szafa systemowa | Mobilna szafa systemowa: w standardzie 19”; wysokość 15U; wykonana ze sklejki grubości przynajmniej 9mm; otwierana z przodu i z tyłu – przynajmniej 8 zamków motylkowych; 4 wpuszczane uchwyty transportowe; 4 koła skrętne średnicy przynajmniej 80mm, co najmniej 2 z hamulcem; szyny montażowe 19” z przodu i z tyłu szafy; szuflada 2U wykonana ze sklejki, z regulowanymi przegrodami; | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| Koszty towarzyszące |
| 82 | Demontaż urządzeń istniejącego systemu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| 83 | Wykonanie instalacji sygnałowej i elektrycznej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| 84 | Montaż urządzeń, konfiguracja i uruchomienie systemu audiowizualnego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| 85 | Ułożenie okablowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| 86 | Wykonanie oprogramowania sterującego systemem audiowizualnym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| 87 | Montaż urządzeń, konfiguracja i uruchomienie mobilnego systemu transmisji (streamingu) i rejestracji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl |  |  |  |  |
| 88 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl] |  |  |  |  |
| 89 | Szkolenie personelu Zamawiającego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ | 1 [kpl) |  |  |  |  |
| SUMA POZYCJI OD 1 do 89: |  |  |

II.    Oświadczenia

- Oświadczamy, że podana wyżej cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zapewniamy termin realizacji zamówienia: 120 dni od podpisania umowy.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do upływu terminu wskazanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. 30.11.2022 r.

- Oświadczamy, że akceptujemy przedstawione w SWZ warunki i istotne postanowienia umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

| Lp. | Nazwa elementu zamówienia | Podwykonawca (jeśli jest znany) |
| --- | --- | --- |
| 1 | … | … |
| … | … | … |

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

- Oświadczamy, że jesteśmy /nie jesteśmy* zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym ujętym w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (wykaz podmiotów podatku vat prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową).

- Oświadczamy, że dostawy są /nie są* objęte mechanizmem podzielonej płatności/odwrotnym obciążeniem;

- W przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do wskazania na fakturze rachunku bankowego służącego do prowadzenia działalności, ujawnionego w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (tzn. rachunek bankowy ujawniony w wykazie podmiotów prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową).

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oświadczamy, że wszelkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................................................................

Miejsce, data i podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy
 Załącznik nr 2

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji  zamówienia

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z ułożeniem okablowania, montażem urządzeń, uruchomieniem, konfiguracją i zaprogramowaniem systemu w dwóch salach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego |
| Zamawiający: | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. |
| Rodzaj zasobu oddanego do dyspozycji: |  |
| Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby: |  |
| Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia: |  |
| Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim: |  |
| Uwagi: |  |

.......................................................................................................................................

Miejsce, data i czytelny podpis udostępniającego zasoby

Załącznik nr 3

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności 
do grupy kapitałowej

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Składając ofertę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z ułożeniem okablowania, montażem urządzeń, uruchomieniem, konfiguracją i  zaprogramowaniem systemu w dwóch salach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

OŚWIADCZAMY,

- Przynależę/ nie przynależę*  do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

............................................................................................................................................

- Oświadczam, że w przypadku przynależenia do tej samej grupy kapitałowej powiązania 
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ złożone oferty obejmują odrębny przedmiot zamówienia.

*Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z niniejszym oświadczeniem informacje, potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

.......................................................................................................................................

Miejsce, data i czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy

Załącznik nr 4

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

……………………………….

pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz dostaw wykonanych

| Lp. | Przedmiot dostawy | Wartość brutto dostawy | Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji | Nazwa i adres Zamawiającego (odbiorcy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

.......................................................................................................................................

Miejsce, data i czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy

Załącznik nr 5

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

……………………………….

pieczęć firmowa Wykonawcy

Wykaz osób

| Lp | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Uprawnienia | Doświadczenie | Wykształcenie | Zakres wykonywanych czynności | Podstawa do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | - | Programista posiada: …………………-letnie doświadczenie w instalacji oraz konfiguracji systemów audiowizualnych | - |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

.......................................................................................................................................

Miejsce, data i czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy

Załącznik nr 6

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 
oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Składając ofertę postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z ułożeniem okablowania, montażem urządzeń, uruchomieniem, konfiguracją i  zaprogramowaniem systemu w dwóch salach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….…

(nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….…… 
(nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..….…… 
(nazwa/firma, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

.......................................................................................................................................

Miejsce, data i czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy

Załącznik nr 7

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia 
z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Nazwa Podmiotu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z ułożeniem okablowania, montażem urządzeń, uruchomieniem, konfiguracją i  zaprogramowaniem systemu w dwóch salach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, 
str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

.......................................................................................................................................

Miejsce, data i czytelny podpis udostępniającego zasoby

Załącznik nr 8

do części I SWZ

DOP.260.10.1.2022.DB

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w:

- oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- oświadczeniu podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Nazwa Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zakup i dostawa sprzętu audiowizualnego wraz z ułożeniem okablowania, montażem urządzeń, uruchomieniem, konfiguracją i  zaprogramowaniem systemu w dwóch salach Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

- Oświadczam o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy*,

oraz

- Oświadczam o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 5K rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*

oraz

- Oświadczam o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*.

..............................................................................................................................................................................

Miejsce, data i czytelny podpis Wykonawcy (lub podmiotu udostępniającego zasoby) lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/cieli Wykonawcy (lub podmiotu udostępniającego zasoby)

###### * - niepotrzebne skreślić

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.